Tehničke specifikacije
PREDMET NABAVE: vozilo za prijevoz robe i korisnika (dostavno vozilo - nije za dostavu obroka)
Evidencijski broj nabave: 72-EJN
Vrsta vozila – MOTORNO VOZILO (NIJE ZA DOSTAVU OBROKA)
KOLIČINA: 1 kom
U tablici su navedene obavezne tehničke specifikacije motornog vozila. UPUTE za ispunjavanje tablice A. OSNOVNI PODACI 1. U stupac „PONUĐENO“ ponuditelj upisuje ponuđeno. UPUTE za ispunjavanje tablice B. MOTOR, C. OBLIK VOZILA, D. OSTALO 1. U stupac "PONUĐENO" - podstupac "Upisati DA/NE", ponuditelj upisuje DA za slučaj da ponuđeno podržava određeni zahtjev ili NE za slučaj da ponuđeno ne podržava određeni zahtjev. 2. U stupac "PONUĐENO" - podstupac "Ponuđena specifikacija", ako je zahtjev definiran s od – do, min, max ili ako je ponuđeno jednakovrijedno – upisati točne karakteristike ponuđenog.
Tehničke specifikacije vozila	PONUĐENO

A. OSNOVNI PODACI
Marka vozila
Tip vozila – vozilo za prijevoz robe i korisnika (nije za dostavu obroka)
Godina proizvodnje: 2025. godina
Vrsta goriva: Diesel
Tehničke specifikacije vozila	PONUĐENO
	Upisati DA/NE	'Ponuđena specifikacije (Ako je zahtjev definiran s od-do, min, max ili ako je ponuđeno jednakovrijedno: upisati točne karakteristike ponuđenog)''
B. MOTOR
Novo vozilo
Snaga kW: min. 75
Mjenjač: ručni, min. BVM 6 brzina
Prosječna emisija CO2: 147 g/km
Radni obujam ccm: 1499
Masa vozila kg: 1665
C. OBLIK VOZILA
Nosivost kg: 735
Max težina kg: 2400
Prosječna potrošnja l/km: 5.6/100
Broj sjedala: 5
Auto radio 10” sd zaslon na dodir
Rezervni kotač standardnih dimenzija
Kategorija vozačke dozvole: B
D. OSTALO
ESP, ABS ARS sustav sigurnosti
Sustav za pomoć pri kretanju na kosini (Hill Assist)
Regulator/limitator brzine,tempomat
Prepoznavanje prometnih znakova za ograničenje brzine
Sustav za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake(LKA)
Sustav upozorenja na nepažnju vozača
Sustav za automatsko kočenje u slučaju opasnosti(Active safety Brake)
LED prednja svjetla
Automatsko prebacivanje duga/kratka svjetla
Ručni klima uređaj
El. Ručna kočnica
Zadnja krilna vrata (173 desna, 2/3 lijeva) s mogućnošću otvaranja za 180ﹾ
SD digitalna instrument ploča
Smartphone Station, 2+2 zvučnika,2xUSB
Multifunkcijski upravljač s gumbima za upravljanje
Daljinsko centralno zaključavanje(automatsko prilikom pokretanja)
Ključ sa daljinskim upravljačem(1x)+mehanički ključ(1x)
El.podizači prednjih stakala
El.podesiva I grijana vanjska ogledala
Stražnji senzori za pomoć pri parkiranju
Varijabilno servo upravljač podesiv po visini I dubini
Crni odbojnici,ručice na vratima,kučišta vanjskih retrovizora
Dodatna plastična zaštita na bočnoj strani vozila
Osvjetljenje putničkog I tovarnog prostora
Preklopivo pomična stražnja klupa u drugom redu s mrežom prtljažnika za prilagodbu teretnog prostora
Lijeva I desna ostakljena bočna klizna vrata
Šest prstena za učvršćenje terete u tovarnom prostoru
Pod tovarnog prostora obložen umjetnom masom
Sjedalo vozača I suvozača podesivo po visini I duljini s nalonom za ruku
Lumbalno podesivo vozačevo sjedalo
Preklopivo sjedalo vozača za prijevoz dužih tereta
Stropna polica sprijeda s prost. za odlaganje I integriranim rukohvatom
Zatvoreni I rashlađeni pretinac na gornjem dijelu sa suvozačeve strane
16” čelični naplatci s malim ukrasnim poklopcem
Sustav za nadzor tlaka u gumama
OBC (on-board charger) pretvarač na vozilu 11kW, 3-fazni (samo elektr.)
Kabel za punjenje T3/22 Kw za WallBox (samo elektr.)
3 načina vožnje ECO/NORMAL/POWER (samo elektr.)
Connect Assist(BTA sustav za SOS poziv)
Prednji i bočni zračni jastuci za vozača I suvozača
Napomena: Ponuda uključuje i ostalu nespecificiranu opremu koja je ugrađena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa.

        M.P. (Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja